## Slide 1
ARCHITECTURE OVERVIEW
cobot2 web 아키텍처
음성 명령 → 로봇 시퀀스 변환 시스템
2026-05-11

## Slide 2
프로세스 구조 & ROS 토픽
프로세스
main (부모)
FastAPI :8001 · /ws/client · /tts
ROS 구독 노드 (ui_bridge)
wakeup_worker (자식 spawn)
마이크 캡처 · 호출어 감지
Whisper STT · GPT 정제 · ROS 발행
주요 토픽
/wakeup_status
호출어 감지 이벤트
/stt_result
Whisper raw 발화
/voice_command
액션 sequence (state_manager 소비)
/voice_reply
GPT reply (TTS 대상)

## Slide 3
wakeup_worker 6단계 파이프라인
1
openwakeword (ONNX)
wassup_homie 호출어 감지 · threshold 0.3
2
PyAudio 녹음
최소 5s · 무음 1s 종료 · 최대 10s
3
Whisper STT
OpenAI whisper-1 · language=ko 고정
4
GPT-4o command parser
발화 → {sequence, reply} JSON 추출
5
ROS 발행
/stt_result · /voice_command · /voice_reply
6
버퍼 drain + model.reset()
API 응답 중 누적 음성 폐기 → 재트리거 방지